| Nistkasten | Werken |
| --- | --- |

# Text boxes

ganzer Nistkasten

Brettstärke:14 mm

Massivholz,

Tanne verleimt

verzinkter Draht

Durchmesser 2.5 mm

Länge etwa 1.5 m

(in Metallschraubstock einspannen und mit starkem Schraubenzieher verdrehen)

Ringschraube

Hals 10 mm

Holzschraube 30 mm

Kreuzschlitz

vorbohren mit 3 mm

Ringschraube zum

Öffnen der Vorderwand

Hals 20 mm

Führung besteht aus Restdreiecken der Vorderseite.

Je eine Führung vor und hinter die Vorderseite ans Dach leimen.

Dach steht vorne 20 mm vor (hinten 5 mm)

Mit Ausnahme der Vorderseite werden alle Teile verleimt und verschraubt.

etwa Höhe Dachkante

Blaumeise 28 mm

Kohlmeise 32 mm

Sperling 32 mm

Star 45 mm

Kleiber 28 x 50 mm

Einflugloch fein ausschleifen!