| ( | 19 SO ENTSTEHT EINE QUELLE |
| --- | --- |
|  | Bei diesem Posten erfährst du, wie eine Quelle entsteht und wie das Quellwasser ins Reservoir kommt. |
| Material | IB 19 AB 19 Schreibzeug |
| Anleitung | Lies das IB 19 aufmerksam durch. Bei Fragen wende dich an den Lehrer Löse das AB 19. Zeige deine Lösung dem Lehrer. |

IB 19 SO ENTSTEHT EINE QUELLE

Wenn es geregnet hat, versickert das Regenwasser im Boden. Da der Boden meist locker und sandig ist, kann das Wasser ohne Probleme tief in die Erde eindringen bis es auf eine Lehmschicht stösst, die es nicht durchdringen kann. Unterirdisch fliesst das Wasser entlang dieser Lehmschicht, bis es irgendwo als Quelle zum Vorschein kommt.

Quellen beginnen oft schon tief im Innern der Erde. Damit von dem kostbaren Quellwasser kein Tropfen verloren geht, legt man eine Leitung ins Erdinnere hinein. Dort, wo am meisten Wasser herbeifliesst, sind viele Löcher in den Röhren. Durch die Löcher sickert das Wasser in die Röhren und wird dann in eine saubere Brunnstube geleitet. Hier bleibt das Wasser eine Weile stehen. Mitgeschwemmter Schmutz kann sich auf den Boden absetzen. So wird das Wasser klar und rein. Nun wird es durch eine andere Rohrleitung ins Reservoir geleitet.

Leitung mit Löchern, in die Wasser hineinfliessen kann, heissen Sickerleitungen.

# AB 19 SO ENTSTEHT EINE QUELLE

Name: __________________________

Setze Ziffern und Wörter ein.

- ___________________________		Lehmschicht

- ___________________________	Kies

- ___________________________	(Quelle)

- ___________________________	Regen

- ___________________________	Erde

- ___________________________	Sickerleitung

- ___________________________	Leitung zum Reservoir

- ___________________________	Brunnstube

# Text boxes

8

3

2

6

4

5