Werkzeugkunde

Name: ________________

Hier sollst du einige wichtige Werkzeuge und deren Verwendung kennen lernen.

Trage stets Sorge zu den Werkzeugen!

Inhaltsverzeichnis:

Die Hobelbank						Seite 3

Zangen								Seite 4-5

Hämmer								Seite 6

Sägen								Seite 7-8

Feilen								Seite 9

Raspeln								Seite 10

Schleifpapier						Seite 10

Stechbeitel							Seite 11

Hobel								Seite 11

Messer								Seite 12

Scheren								Seite 12

Ahle 								Seite 13

Körner								Seite 13

Meissel								Seite 13

Bohrer								Seite 14

Schraubstock						Seite 15

Schraubzwinge						Seite 15

Nägel								Seite 16

Holzschrauben						Seite 16

Metallschrauben					Seite 17

Schraubenzieher					Seite 18

Bit-Box							Seite 18

Werkzeugschlüssel					Seite 19-20

Doppelmeter						Seite 20

Anschlagwinkel						Seite 20

Maschinen und Geräte				Seite 21-23

Rätsel und Fragen					Seite 24-28

Die Hobelbank - Dein Arbeitsplatz

Bitte schlage keine Nägel und anderes ins Holz.

Sei beim Sägen vorsichtig, damit du nicht in die Hobelbank sägst und sie beschädigst.

Arbeite immer vorsichtig und konzentriert und folge den Anweisungen deiner Lehrperson!

Zangen:

Beisszange

|  | Mit ihr kann man gut Nägel aus einem Holzstück ziehen. Mache dabei eine Abrollbe- wegung. |
| --- | --- |

Kombizange

|  | Mit ihr kann man flache und runde Stücke greifen und Draht schneiden. |
| --- | --- |

Flachzange

|  | Mit ihr kann man Gegen- stände greifen und halten. |
| --- | --- |

Rundzange

|  | Mit ihr kann man sehr gut Draht rund biegen. |
| --- | --- |

Vornschneider

|  | Mit ihm kannst du harten Draht und Nägel schneiden. |
| --- | --- |

Seitenschneider

|  | Mit ihm können ver- schiedene Materialien wie Draht, Kabel geschnitten werden. |
| --- | --- |

Wasserpumpenzange

|  | Sie ist eine Greifzange mit Verstellbarem Gelenk. So können verschieden grosse Teile gegriffen werden. |
| --- | --- |

Revolverlochzange

|  | Mit ihr kann man Löcher in Karton, Leder, Textilien und Kunststoff stanzen. |
| --- | --- |

Hämmer:

Schreinerhammer

|  | Mit ihm kann man Nägel einschlagen. Halte ihn am hinteren Ende des Stieles. |
| --- | --- |

Schreinerklüpfel

|  | Zum Arbeiten mit Stechbei- tel. |
| --- | --- |

Schlosserhammer

|  | Mit ihm kann man Nägel einschlagen. Halte ihn am hinteren Ende des Stieles. |
| --- | --- |

Gummihammer

|  | Mit ihm kann man Schläge machen ohne Materialien zu verletzen. |
| --- | --- |

Sägen:

Feinsäge

|  | Mit ihr kann man feine, aber nicht tiefe Schnitte in Holzstücke sägen. Das Sägeblatt hat einen verdickten Rücken. |
| --- | --- |

Zugsäge (Japansäge)

|  | Sie arbeitet (sägt) nur auf Zug. |
| --- | --- |

Fuchsschwanz

|  | Zum Sägen von Platten und Brettern. Er hat keinen verdickten Rücken am Sägeblatt wie die Feinsäge. |
| --- | --- |

Gehrungs-Schneidlade

|  | Sie hat Führungsschnitte zum Schneiden/Sägen von exakten 45°- und 90° Winkeln. |
| --- | --- |

Eisensäge

|  | Mit ihr kann man Eisen sägen. Nach der Arbeit das Säge- Blatt entspannen. |
| --- | --- |

Laubsäge

|  | Die Laubsäge arbeitet auf Zug. Die Zähne der Säge- blättchen müssen immer nach unten zum Griff hin zeigen. Es gibt auch Sägeblättchen für Metall. Nach dem Sägen immer die Laubsäge entspannen. |
| --- | --- |

Gehrungssäge

|  | Bei der Gehrungsäge kann kann verschiedene Winkel einstellen um ein Holzstück im gewünschten Winkel, z.B. 45° oder 90°, sägen zu können. |
| --- | --- |

Feilen:

Flachfeile

|  | Mit ihr können Werkstücke durch abtragen von Spänen flach bearbeitet werden. Für Holz oder Metall |
| --- | --- |

Rundfeile

|  | Mit ihr können Werkstücke durch abtragen von Spänen rund bearbeitet werden. Für Holz oder Metall |
| --- | --- |

Halbrundfeile

|  | Mit ihr können Werkstücke durch abtragen von Spänen rund oder flach bearbeitet werden. Für Holz oder Metall. |
| --- | --- |

Standartfeile

|  | Mit ihr können Werkstücke durch abtragen von Spänen flach bearbeitet werden. Für Holz |
| --- | --- |

Feilenbürste

|  | Mit ihr können die Feilen geputzt werden. |
| --- | --- |

Raspeln:

Raspel-Set

|  | Die Raspeln sind ähnlich den Feilen, haben aber eine gröbere Struktur. |
| --- | --- |

Schleifpapier:

Schleifpapier

|  | Sie werden verwendet um ein Werkstück fein zu schleifen. Es gibt gröbere und feinere Schleifpapiere. Dabei gilt: Je grösser die angegebene Zahl, desto feiner das Schleifpapier. |
| --- | --- |

Schleifklotz

|  | Dank seiner geraden Ober- fläche wird beim Schleifen der Druck der Hand gleichmässig auf das Schleifpapier übertragen. |
| --- | --- |

Stechbeitel und Hobel:

Stechbeitel

|  | Mit ihm wird ein Holzstück durch abtragen von Spänen bearbeitet. Immer in Richtung weg vom Körper arbeiten. |
| --- | --- |

Stechbeitel-Set

|  | Je nach Anwendung und An- forderung gibt es ver- schiedene Formen und Grössen von Stechbeitel. |
| --- | --- |

Hobel:

Handhobel

|  | Mit ihm kann man eine Holzoberfläche Span für Span abtragen und somit kleiner oder dünner machen. Das Holzstück gut am Hobelbank einspannen. |
| --- | --- |

Messer und Scheren:

Universalmesser

|  | Sehr scharf! Zum Schneiden diverser Materialien. |
| --- | --- |

Schnitzmesser

|  | Zum Schnitzen und von Holz. Immer in Richtung weg vom Körper arbeiten. Es gibt verschiedene Formen von Schnitzmessern. |
| --- | --- |

Papierschere

|  | Mit ihr schneidet man nur Papier. Man hält die Schere richtig, wenn die etwas abgerundete Scherenklinge Richtung Boden liegt. |
| --- | --- |

Universalschere

|  | Mit ihr kann man diverse Materialien ausser Metall schneiden. |
| --- | --- |

Handblechschere

|  | Mit ihr schneidet man nur dünne Bleche. Damit keine Drähte, Nägel oder Kabel schneiden! |
| --- | --- |

Ahle, Körner und Meissel:

Ahle

|  | Mit ihr können in diverse Materialien Löcher ge-stochen oder Löcher ausge- weitet werden. |
| --- | --- |

Körner

|  | Mit ihm macht man auf einem Metall- oder Kunst- stoffteil eine Vertiefung, damit beim Bohren der Bohrer nicht abrutscht. |
| --- | --- |

Meissel

|  | Er dient zum Trennen und Bearbeiten verschiedenster Materialien. |
| --- | --- |

Bohrer:

Holzbohrer Set

|  | Der Holzbohrer hat vorne einen Spitz. Mit ihm nur Holz bohren! |
| --- | --- |

Metallbohrer Set

|  | Der Metallbohrer hat vorne eine stumpfe Spitze. Mit ihm kann man auch in andere Materialien bohren. |
| --- | --- |

Steinbohrer

|  | Mit diesem Bohrer wird nur Stein bearbeitet. |
| --- | --- |

Schraubstock und Schraubzwinge:

Schraubstock

|  | Mit ihm können verschie- dene Materialien einge- spannt, fixiert werden. Um Abdrücke auf dem Arbeits- stück zu verhindern, können 2 Schutzteile aus Aluminium angebracht werden. |
| --- | --- |

Schraubzwinge

|  | Mit ihr können mehrere Werkstücke zueinander fixiert werden. Bei Holzarbeiten wird sie eingesetzt, um miteinander verleimte Gegenstände zusammenzupressen, bis der Leim getrocknet ist. |
| --- | --- |

Nägel und Holzschrauben:

Nagel

|  | Er dient zu Fixieren oder Verbinden von Bauelemen-ten, besonders aus Holz. |
| --- | --- |

Schlitzschraube

|  | Braucht als Gegenstück den Schlitz-Schraubenzieher. Wird durch andere Schraubenarten verdrängt. |
| --- | --- |

Kreuzschraube

|  | Braucht als Gegenstück den Kreuz-Schraubenzieher. Ist heute sehr verbreitet. |
| --- | --- |

Torxschraube

|  | Braucht als Gegenstück den Torx-Schraubenzieher. Ist eine etwas teuere, aber moderne Schraubenart mit sehr guten Eigenschaften. |
| --- | --- |

Metallschrauben:

Metallschraube

|  | Das ist eine stumpfe Sechskant Schraube. Es gibt verschiedene Metall- Schrauben. Die meisten brauchen noch eine Mutter. |
| --- | --- |

Innensechskantschraube (Inbus)

|  | Diese Schraubenart hat im innern des Schraubenkopfes eine 6-kantige Vertiefung. |
| --- | --- |

Mutter und Stoppmutter

|  | Sie sind das Gegenstück zur Schraube. Dank dem Gummi- ring der Stoppmutter löst sich eine Schraube nicht mehr selbständig. |
| --- | --- |

Flügelmutter

|  | Dank der speziellen Form kann man diese Mutter mit den Daumen und Zeigefinger anziehen oder lösen. |
| --- | --- |

Unterlegescheibe

|  | Mit ihr kann die Kraft eines Schraubekopfes oder Mutter auf das Material zu über- tragen. |
| --- | --- |

Schraubenzieher:

Schlitz-Schraubenzieher

|  | Mit ihm werden Schlitz -Schrauben angezogen oder gelöst. |
| --- | --- |

Kreuz-Schraubenzieher

|  | Mit ihm werden Kreuz -Schrauben angezogen oder gelöst. |
| --- | --- |

Torx-Schraubenzieher

|  | Mit ihm werden Torx -Schrauben angezogen oder gelöst. |
| --- | --- |

Bit-Set:

Bit-Set für Akkuschrauber

|  | In diesem Set hat es Einsätze für viele Arten von Schrauben. Man braucht nicht mehr für jede Schraube den passenden Schraubenzieher. Mit einem Akkuschrauber geht die Arbeit ganz flott. |
| --- | --- |

Werkzeugschlüssel:

Innensechskantschlüssel-Set (Inbus)

|  | Schlüssel zum Anziehen oder lösen von Innensechskantschrauben (Inbus). |
| --- | --- |

Ringgabelschlüssel-Set

|  | Verschieden grosse Werk- zeuge zum Anziehen oder Lösen von Sechskant- Schrauben oder Muttern. |
| --- | --- |

Steckschlüsselsatz

|  | Verschieden grosse Werk- zeugteile (Nusse) zum Anziehen oder Lösen von diversen Schrauben oder Muttern. Dazu wird die gebrauchte Nuss auf die Ratsche auf- gesteckt. |
| --- | --- |

Rollgabelschlüssel (Engländer)

|  | Dieses Werkzeug kann auf verschiedene Schrauben- und Mutterngrössen einge- stellt werden. |
| --- | --- |

Doppelmeter und Anschlagwinkel:

Doppelmeter

|  | Meterstab mit 2m Länge zum auseinanderklappen. Bei einigen kann man auch noch einen 90° Winkel einstellen. |
| --- | --- |

Anschlagwinkel

|  | Mit ihm kann man Striche 90° zur Kante ziehen und kontrollieren, ob eine Verbindung winklig ist. |
| --- | --- |

Maschinen und Geräte: (mit Schutzbrille)

Bohrmaschine

|  | Mit passenden Bohrern können Löcher in diverse Materialien gebohrt werden. |
| --- | --- |

Tischbohrmaschine

|  | Feststehende Bohrmaschine zum genauen Arbeiten. Je nach Material können ver- schiedene Bohrgeschwin- digkeiten eingestellt werden. Die Werkstücke müssen mit Schraubzwinge oder Schraubstock fixiert werden. |
| --- | --- |

Akkuschrauber

|  | Handliches kabelunabhäng-iges Werkzeug zum Lösen oder Anziehen von Schrauben. Damit kann man auch Löcher bohren. Der Akku ist wiederauflad- bar. |
| --- | --- |

Bandschleifmaschine

|  | Zum Schleifen von Holz- stücken, besonders von grösseren Oberflächen. |
| --- | --- |

Stichsäge

|  | Mit ihr kann man längere Holzschnitte machen, da das Sägeblatt einseitig einge- spannt ist und keinen ver- stärkten Rücken hat. Dank des schmalen Sägeblattes können auch Kurven gesägt werden. Es gibt auch Sägeblättchen Für Metall. |
| --- | --- |

Kreissäge

|  | Maschine für sehr genaues Zuschneiden von Holz. Gehört nur in die Hände von Lehrpersonen. |
| --- | --- |

Bandsäge

|  | Grosse feststehende Säge mit seitlichem Anschlagstück. Im Innern Befindet sich ein zu einem geschlossen Ring ver- schweissten Bandsägeblatt. |
| --- | --- |

Dekupiersäge

|  | Eigentlich eine Laubsäge mit Motor um sehr feine Holzarbeiten sägen zu können. Da es auch Metall- sägeblättchen gibt, kann man auch Kunststoff oder kleine Metsllstücke sägen. |
| --- | --- |

Lötkolben mit Lötzinn

|  | Damit kann man Metall- und Drahtverbindungen löten. |
| --- | --- |

Rätsel und Fragen:

Suche die abgebildeten Werkzeuge unten im Buchstabengitter farbig an

| L | C | O | S | R | I | N | G | A | B | E | L | S | C | H | L | Ü | S | S | E | L | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | A | O | H | A | N | D | K | R | E | I | S | S | Ä | G | E | X | L | R | N | N | M |
| L | Ö | T | P | I | S | T | O | L | E | J | K | H | S | T | I | C | H | S | Ä | G | E |
| B | G | Z | F | A | R | B | R | O | L | L | E | R | H | O | B | E | L | B | K | J | W |
| K | R | E | U | Z | S | C | H | R | A | U | B | E | N | Z | I | E | H | E | R | M | A |
| E | M | G | Q | O | E | Y | R | N | F | U | C | H | S | S | C | H | W | A | N | Z | S |
| K | C | U | L | B | E | I | S | S | Z | A | N | G | E | T | P | V | B | A | S | F | S |
| B | C | S | P | A | C | H | T | E | L | M | E | I | S | S | E | L | E | I | C | D | E |
| S | C | H | L | I | T | Z | S | C | H | R | A | U | B | E | N | Z | I | E | H | E | R |
| A | H | N | R | S | C | H | R | A | U | B | Z | W | I | N | G | E | L | O | E | V | W |
| W | A | S | S | E | R | P | U | M | P | E | N | Z | A | N | G | E | C | E | R | R | A |
| L | M | J | D | S | Y | N | B | O | H | R | M | A | S | C | H | I | N | E | E | C | A |
| T | M | K | M | M | F | W | I | N | K | E | L | S | C | H | L | E | I | F | E | R | G |
| I | E | D | O | P | P | E | L | M | E | T | E | R | P | I | N | S | E | L | C | P | E |
| E | R | Y | C | L | H | W | U | N | I | V | E | R | S | A | L | Z | A | N | G | E | T |

Lösungswörter:

Hammer Spachtel Beisszange Universalzange Wasserpumpenzange Beil Fuchsschwanz Wasserwaage Meissel Schere Ringabelschlüssel Schlitzschraubenzieher Kreuzschraubenzieher Schraubzwinge Hobel Pinsel Farbroller Handkreissäge Stichsäge Winkelschleifer Lötpistole Bohrmaschine Doppelmeter

Versuche die Namen dem passenden Bit zuzuordnen:

(Schlitzschraube (Torxschraube (Kreuzschraube

(Inbusschraube (Kreuzschraube

In welche Richtung müssen die Sägeblatt- zähne schauen, wenn das Sägeblatt richtig eingespannt wird?

Ummale das richtige Sägeblatt mit Farbstift!

Geheimschrift 1:

Versuche diese Werkzeugnamen herauszufinden (es gilt nur jeder 2. Buchstabe) und schreibe sie auf.

rFblkavcthjzyavnbgxe

__________________________________________________

jSnetibtoelnhspcqhgngeuiudoeyr

___________________________________________________

wGfurmymginhcaymqmaeor

__________________________________________________

cLcatuhbbshäjghe

_________________________________________________

xFyekigleeenqbkükrrsitpe

________________________________________________

Geheimschrift 2:

Suche aus dieser Schlangenschrift alle Werkzeugnamen und schreibe sie auf

BandschleifmaschineRinggabelschlüsselFlügelmutterPapierschereBandsäge

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kreuzworträtsel:

Waagerecht:

2.   Damit kann man Leder oder dünne Holzstücke durchstechen

4.   Damit kann man Teile zusammenpressen

5.   Name für einen Holzhammer

7.   Damit kann man Draht rund biegen

9.   Laubsäge mit Elektromotor

11. Damit schlägt man beim Metallstück eine kleine Vertiefung,

damit der Metallbohrer beim Bohren nicht abrutscht

19. Kiste mit vielen Teilen, die man zusammenstecken kann um mit

Schrauben zu arbeiten

20. Damit sägt man Metall entzwei

21. Spitzer Metallstift zum Holzstücke zu verbinden

22. Grobe Feile

Senkrecht:

1.  Damit kann man von Hand Schrauben lösen oder anziehen

2.   Damit kann man einen rechten Winkel anzeichnen

3.   Damit kann man Oberflächen feiner machen

6.   Eine Schraubenart

8.   Heisst gleich wie ein Körperteil eines Tieres

9.   Damit kann man Längen abmessen

10. Anderer Name für Engländer

12. Damit kann ich dünnes Blech schneiden

13. Wiederaufladbare Schraubmaschine

14. Scharfes Werkzeug zur Holzbearbeitung

15. Damit kann man gut Nagel ausreissen

16. Das gehört zu jeder stumpfen Metallschraube

17. Arbeitsplatz bei Holzbearbeitung

18. Dieses Werkzeug schneidet Holz auf Zug-Bewegung

Kreuzworträtsel:

|  |  | 1 S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H |  |  | 2 A | H | L | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 F |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  | 4 S | C | H | R | A | U | B | Z | W | I | N | G | E |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | U |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  | H |  | 5 S | C | H | R | E | I | N | E | R | K | L | Ü | P | E | L |  |  |  |
| 6 K |  | E |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 R | U | N | D | Z | A | N | G | E |  |  |  | 8 F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  | Z |  |  | G |  |  |  | 9 D | E | K | U | P | I | E | 10R | S | Ä | G | E |  |  |  |  |
| U |  | I |  |  | W |  |  |  | O |  |  | C |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | E |  |  | I |  |  |  | P |  |  | H |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  | H |  |  | N |  |  |  | P |  |  | S |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | E |  |  | 11K | Ö | R | N | E | R |  | S |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  | R |  |  | E |  |  |  | L |  |  | C |  | 12H |  | A |  |  |  |  |  | 13A |  |  |
| R |  |  |  |  | L |  |  |  | M |  |  | H |  | A |  | B |  |  |  |  |  | K |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  | W |  | N |  | E |  |  | 14S |  |  | K |  |  |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  | A |  | D |  | L |  |  | T |  |  | U |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  | N |  | B |  | S |  |  | E |  |  | S |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  | Z |  | L |  | C |  |  | C |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  | 15B |  |  | 16M |  |  |  |  |  | E |  | H |  |  | H |  |  | H |  |  |
| 17H |  | 18Z |  |  | E |  |  | U |  |  |  |  |  | C |  | L |  |  | B |  |  | R |  |  |
| O |  | U |  |  | I |  | 19S | T | E | C | K | S | C | H | L | Ü | S | S | E | L | S | A | T | Z |
| B |  | G |  |  | S |  |  | T |  |  |  |  |  | S |  | S |  |  | I |  |  | U |  |  |
| 20E | I | S | E | N | S | Ä | G | E |  |  |  |  |  | C |  | S |  |  | T |  |  | B |  |  |
| L |  | Ä |  |  | Z |  |  | R |  |  |  |  |  | H |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  |
| B |  | G |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | L |  |  | L |  |  | R |  |  |
| A |  | E |  |  | 21N | A | G | E | L |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  | G |  |  |  |  | 22R | A | S | P | E | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zusammengestellt von Stefan Amstad 2012

Duplikat ohne Füllbuchstaben:

|  | F | A | R | B | R | O | L | L | E | R | R | O | H | R | Z | A | N | G | E |  | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U | N | I | V | E | R | S | A | L | Z | A | N | G | E |  |  |  |  | C |
|  |  |  |  | S | P | A | C | H | T | E | L | H | A | M | M | E | R |  |  | B | H |
| S | C | H | L | I | T | Z | S | C | H | R | A | U | B | E | N | Z | I | E | H | E | R |
| H | O | B | E | L |  |  |  |  | M | E | I | S | S | E | L |  |  |  |  | I | A |
| K | R | E | U | Z | S | C | H | R | A | U | B | E | N | Z | I | E | H | E | R | S | U |
| S |  |  |  |  |  | W | A | S | S | E | R | W | A | A | G | E | S |  |  | S | B |
| T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | I | N | S | E | L | C |  |  | Z | Z |
| I |  | F | U | C | H | S | S | C | H | W | A | N | Z |  |  | B | H |  |  | A | W |
| C |  | L | Ö | T | P | I | S | T | O | L | E |  |  |  |  | E | E |  |  | N | I |
| H |  |  | H | A | N | D | K | R | E | I | S | S | Ä | G | E | I | R |  |  | G | N |
| S |  | D | O | P | P | E | L | M | E | T | E | R |  |  |  | L | E |  |  | E | G |
| Ä | R | I | N | G | A | B | E | L | S | C | H | L | Ü | S | S | E | L |  |  |  | E |
| G |  |  |  |  | W | I | N | K | E | L | S | C | H | L | E | I | F | E | R |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | O | H | R | M | A | S | C | H | I | N | E |

|  |  | 1 S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H |  |  | 2 A | H | L | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 F |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  | 4 S | C | H | R | A | U | B | Z | W | I | N | G | E |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | U |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  | H |  | 5 S | C | H | R | E | I | N | E | R | K | L | Ü | P | F | E | L |  |  |
| 6 K |  | E |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 R | U | N | D | Z | A | N | G | E |  |  |  | 8 F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  | Z |  |  | G |  |  |  | 9 D | E | K | U | P | I | E | 10R | S | Ä | G | E |  |  |  |  |
| U |  | I |  |  | W |  |  |  | O |  |  | C |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | E |  |  | I |  |  |  | P |  |  | H |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  | H |  |  | N |  |  |  | P |  |  | S |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | E |  |  | 11K | Ö | R | N | E | R |  | S |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  | R |  |  | E |  |  |  | L |  |  | C |  | 12H |  | A |  |  |  |  |  | 13A |  |  |
| R |  |  |  |  | L |  |  |  | M |  |  | H |  | A |  | B |  |  |  |  |  | K |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  | W |  | N |  | E |  |  | 14S |  |  | K |  |  |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  | A |  | D |  | L |  |  | T |  |  | U |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  | N |  | B |  | S |  |  | E |  |  | S |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  | Z |  | L |  | C |  |  | C |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  | 15B |  |  | 16M |  |  |  |  |  | E |  | H |  |  | H |  |  | H |  |  |
| 17H |  | 18Z |  |  | E |  |  | U |  |  |  |  |  | C |  | L |  |  | B |  |  | R |  |  |
| O |  | U |  |  | I |  | 19S | T | E | C | K | S | C | H | L | Ü | S | S | E | L | S | A | T | Z |
| B |  | G |  |  | S |  |  | T |  |  |  |  |  | S |  | S |  |  | I |  |  | U |  |  |
| 20E | I | S | E | N | S | Ä | G | E |  |  |  |  |  | C |  | S |  |  | T |  |  | B |  |  |
| L |  | Ä |  |  | Z |  |  | R |  |  |  |  |  | H |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  |
| B |  | G |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | L |  |  | L |  |  | R |  |  |
| A |  | E |  |  | 21N | A | G | E | L |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  | G |  |  |  |  | 22R | A | S | P | E | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zusammengestellt von Stefan Amstad 2012